ЗАТВЕРДЖЕНО                          наказом №81  від  02.06.2017

# та введено в дію 28.08.2017

Директор школи

_______________О.М.Мазур

# ІНСТРУКЦІЯ № 14/05

з охорони праці під час роботи  на свердлильному верстаті

1. Загальні положення

1.1. До виконання свердлильних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2. Травми, можливі під час свердлення:

• запорошення очей;   порізи.

Щоб не поранитися різальним інструментом, не слід класти свердло до себе .

1.3. Під час свердлення деревини необхідно:

• дотримуватися технологічної дисципліни, дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів;

• утримувати робоче місце в чистоті.

1.4. Щоб запобігти травмуванню, слід дотримуватися таких вимог:

• працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

• передавати інструмент з рук у руки лише свердлом донизу;

• у випадку виявлення несправностей повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

• дотримуватися вимог особистої гігієни.

1.5. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи.

2.1. Правильно надіньте спецодяг.

2.2. Перевірте надійність кріплення захисного кожуха передачі.

2.3. Перевірте надійність з(єднання захисного заземлення, з корпусом верстата.

2.4. Надійно закріпіть свердло в патроні.

2.5. Перевірте роботу верстата на холостому ході та справність пускової коробки вмикаючи і вимикаючи кнопки.

  - Міцно закріпіть деталь на столі верстата в лещатах або кондукторах.

  - Забороняється під час свердління підтримувати руками незакріплену деталь.

  - Перед самим початком роботи надіньте захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Не користуйтесь свердлами із спрацьованими конусними хвостовиками.

3.2. Свердло до деталі подавайте плавно, без зусиль і ривків і тільки після того як шпиндель верстата набере повної швидкості.

3.3. Перед свердлінням металевої заготовки  необхідно накернити центри отворів. Дерев(яні заготовки в місці свердління наколюють шилом.

3.4. Будьте особливо уважними і обережними наприкінці свердління. Під час виходу свердла із заготовки уменшіть подачу.

3.5. Під час свердління великих  дерев(яних заготовок на стіл під деталь підкладайте обрізок дошки або кусок багатошарової фанери.

3.6. Щоб уникнути травм у процесі роботи на верстаті:

а) не нахиляйте голови близько до свердла;

б) не виконуйте роботу в рукавицях.

с) не кладіть сторонніх предметів на станину верстата;

d) не змащуйте і не охолоджуйте свердло за допомогою мокрих ганчірок. Для охолодження свердла      слід користуватися спеціальною щіткою.;

е) не гальмуйте руками патрон  або свердло;

- не відходьте від верстата не вимкнувши його.

3.7. У разі припинення подачі електричного струму негайно вимкніть верстат.

  - Перед зупинкою верстата  відведіть свердло від  деталі чого вимкніть електродвигун.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Після припинення обертання свердла приберіть стружку з верстата за допомогою щітки. З пазів верстатного стола стружку зметіть металевим  крючком. Не здувайте стружку ротом і не змітайте рукавами.

  - Відокремте свердло від патрона і задайте верстат учителеві.

  - Приведіть себе в порядок.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

5.2. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

5.3. Надавати першу допомогу потерпілому.

Розробив:

Вчитель трудового навчання                                                               І.І. Биченко