ЗАТВЕРДЖЕНО                          наказом №81  від  02.06.2017

# та введено в дію 28.08.2017

Директор школи

_______________О.М.Мазур

# ІНСТРУКЦІЯ № 14/07

з охорони праці під час роботи на токарному верстаті з обробки деревини

1. Загальні положення

1.1. До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи.

1.2. Можливі небезпечні фактори: рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3. Можливі небезпечні випадки, що можуть трапитися під час роботи:

• пошкодження очей стружкою, що відлітає;

• поранення рук, тіла внаслідок поганого закріплення деталей;

• доторкання до деталі, яка обробляється.

1.4. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

Небезпечність у роботі

1. Пошкодження очей відлітаючою стружкою.

2. Поранення рук у разі доторкування ними до оброблюваної деталі.

3. Поранення рук внаслідок неправильного поводження із стамескою.

4. Поранення осколками погано склеєної, косошарової, сучкуватої деревини.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

2.1. Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся.

2.2. Перевірити надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі.

2.3. Перевірити надійність з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

2.4. Прибрати з верстата всі сторонні предмети, інструменти розкласти на визначених місцях.

•  У випадку виявлення несправностей повідомити про них учителя.

• Не приступати до роботи без його дозволу.

2.5. Перевірити, чи немає у заготовці сучків, тріщин, обтесати заготовку до потрібної форми, після чого надійно закріпити її в обертових центрах на верстаті.

2.6. Встановити підручник із зазором 2—3 мм від деталі, що обробляється, і закріпити його на висоті центрової лінії заготовки.

2.7. Перевірити справність різального інструменту й правильність його заточки.

2.8. Перевірити роботу верстата на холостому ходу.

2.9. Перед початком роботи надягти захисні окуляри.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Підводити різець до заготовки тільки після того, як робочий вал досягне максимальної частоти обертання.

3.2. Подавати інструмент плавно, без сильного натиску.

3.3. Своєчасно підсовувати підручник до оброблювальної деталі, не допускати збільшення зазору.

3.4. Щоб уникнути травм під час роботи, слід: не нахиляти голову близько до верстата;не приймати і не передавати предметів через верстат, що працює; не заміряти деталь, що обробляється, під час роботи верстата; не зупиняти верстат, гальмуючи деталь рукою; не відходити від верстата, не вимкнувши його.

3.5. У випадку знеструмлення  мережі негайно вимкнути верстат.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Зупинити верстат. Покласти інструмент у відповідне місце.

4.2. Прибрати із верстата стружку за допомогою щітки. Не здувати стружку, не змітати її руками.

4.3. Здати верстат керівнику, учителеві.

4.4. Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

4.5. Виходити із майстерні тільки з дозволу керівника, учителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виявлення несправності під час роботи негайно вимкнути верстат повідомити керівника, учителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

5.2. У випадку травмування негайно повідомити керівника, учителя.

Розробив:

Вчитель трудового навчання                                                                    І.І. Биченко